C4		C1	C0
C9	C3h	C5	C3l

VCC / C4	The Vertical Character Counter (an internal CRTC register). Keeps track of the current vertical character number. When this value equals R6 of the CRTC (vertical displayed), display output is disabled. When this value equals R4 of the CRTC (vertical total), display output is enabled and the display base address is reset. When this value equals R7 of the CRTC (vertical sync position) a Vertical Sync occurs, the display will start drawing from the top if the current VDUR value is within a threshold range. / El contador de caracteres vertical (un registro CRTC interno). Realiza un seguimiento del número de carácter vertical actual. / Cuando este valor es igual a R6 del CRTC (visualizado verticalmente), la salida de pantalla se desactiva. / Cuando este valor es igual a R4 del CRTC (total vertical), se habilita la salida de pantalla y se restablece la dirección base de pantalla. / Cuando este valor es igual a R7 del CRTC (posición de sincronización vertical), se produce una sincronización vertical, la pantalla comenzará a dibujar desde la parte superior si el valor VDUR actual está dentro de un rango de umbral. / - cuando es 0 empieza a pintar verticalmente
VLC / C9	The Vertical Line Counter (an internal CRTC register). Keeps track of the current raster line within the character. When this equals R9 (maximum scan line) of the CRTC the VCC will be incremented next line. / El contador de líneas verticales (un registro CRTC interno). Realiza un seguimiento de la línea ráster con el carácter. / Cuando esto sea igual a R9 (línea de exploración máxima) del CRTC, el VCC se incrementará en la siguiente línea. / Contador de 0 a 7, cuando pasa de 0 a 7 VCC se incrementa
VSC	The Vertical Sync counter (an internal emulator register). When a Vertical Sync occurs this register is set to zero. When a frame flyback is active this will be displayed in light blue and count the lines in the frame flyback period. / El contador de sincronización vertical (un registro interno del emulador). / Cuando ocurre una sincronización vertical, este registro se establece en cero. / Cuando un retorno de fotograma está activo, esto se mostrará en azul claro y contará las líneas en el período de retorno de fotograma. / Es el contador C3h, y va desde 0 hasta R3h-1
VTAC / C9	The Vertical Total Adjust Counter is shown in light blue when the end of the current CRTC frame is reached (after VCC = R4) and CRTC Register 5 has a value other than zero. This counts up to the value in CRTC register 5 before the next frame is started. / El contador de ajuste total vertical se muestra en azul claro cuando se alcanza el final del cuadro CRTC actual (después de VCC = R4) y el registro CRTC 5 tiene un valor distinto de cero. Esto cuenta hasta el valor en el registro CRTC 5 antes de que se inicie el siguiente cuadro. / A la par de VLC
R52	The Raster 52 divider counter (an internal VGA register). This triggers interrupts on the CPC. After the maximum value of 51 is reached an interrupt request is made and the counter is reset to zero. Bit 5 of this register can be reset by various events. / El contador divisor Raster 52 (un registro VGA interno). Esto provoca interrupciones en el CPC. Una vez alcanzado el valor máximo de 51, se realiza una solicitud de interrupción y el contador se reinicia a cero. El bit 5 de este registro se puede restablecer mediante varios eventos.
HDC / C1	The Horizontal Display Counter shows the current horizontal position on the monitor being drawn. / El contador de visualización horizontal muestra la posición horizontal actual en el monitor que se está dibujando.
HCC / C0	The Horizontal Character Counter (an internal CRTC register). Keeps track of the current horizontal character number. When this value equals R1 of the CRTC (horizontal displayed) display output is disabled for the rest of the current line. When this value equals R0 of the CRTC (horizontal total), display output is enabled and this value is reset to zero. When this value equals R2 of the CRTC (horizontal sync position) a new scan line may be started depending on the current HSYNC position of the monitor. / El contador de caracteres horizontal (un registro CRTC interno). Realiza un seguimiento del número de carácter horizontal actual. / Cuando este valor es igual a R1 de la salida de pantalla CRTC (visualización horizontal), se desactiva para el resto de la línea actual. / Cuando este valor es igual a R0 del CRTC (total horizontal), la salida de pantalla se habilita y este valor se restablece a cero. / Cuando este valor es igual a R2 de CRTC (posición de sincronización horizontal), se puede iniciar una nueva línea de exploración dependiendo de la posición HSYNC actual del monitor.
HSC	The Horizontal Sync Counter counts the number of cycles during a HSYNC. This is shown in light blue when the CRTC Horizontal Sync period is active. / El contador de sincronización horizontal cuenta el número de ciclos durante un HSYNC. Esto se muestra en azul claro cuando el período de sincronización horizontal CRTC está activo. / Es el contador C3l, y va desde 0 hasta R3l-1
VMA	The Video display address. This is derived from the MA register in the CRTC, the horizontal character count HCC and the current row address (RA) register in the CRTC. This is effectively the CPC memory address of the data displayed on the monitor. / La dirección de visualización del vídeo. Esto se deriva del registro MA en el CRTC, el recuento de caracteres horizontales HCC y el registro de dirección de fila actual (RA) en el CRTC. Esta es efectivamente la dirección de memoria CPC de los datos mostrados en el monitor. / Cuando el raster pasa por la esquina superior izquierda (VLC=0, HCC=0) VMA=C000.
VDUR	The Video Display Unit Raster line (an internal emulator register). This determines the current drawing offset within the emulator display. When a Vertical Sync occurs, this register is set to a negative value determined by the current vertical position. For values between 0 and 269 (010D Hex) video data will be displayed in the emulator display. / La línea Video Display Unit Raster (un registro interno del emulador). Esto determina el desplazamiento del dibujo actual dentro de la pantalla del emulador. Cuando se produce una sincronización vertical, este registro se establece en un valor negativo determinado por la posición vertical actual. Para valores entre 0 y 269 (010D Hex), los datos de vídeo se mostrarán en la pantalla del emulador. / línea absoluta de la pantalla (el valor máximo debe ser 52*6=312=0x138) / cuando es 0x119 salta a 0xFFE1 (30 lineas hasta 0x0000) / cuando VDUR es 0x0000 VLC=6, luego corta una línea
Mode	The current display mode. / El modo de visualización actual.
ICSR	Interrupt Control Status Register. This determines the state of pending Z80 interrupts. Bit 7 indicates that a standard CPC raster interrupt has occurred and not yet been acknowledged (eg. If interrupts are currently disabled). Other bits are used for ASIC DMA interrupts. / Registro de estado de control de interrupciones. Esto determina el estado de las interrupciones Z80 pendientes. El bit 7 indica que se ha producido una interrupción ráster CPC estándar y aún no se ha reconocido (por ejemplo, si las interrupciones están actualmente deshabilitadas). Otros bits se utilizan para interrupciones ASIC DMA.

VSC se pone a cero cuando VDUR pasa a negativo?
The Internal registers of the 6845 are:
Register Index	Register Name	Range	CPC Setting	Notes
0	Horizontal Total (-1)	00000000	63	Width of the screen, in characters. Should always be 63 (64 characters). 1 character == 1μs.
1	Horizontal Displayed	00000000	40	Number of characters displayed. Once horizontal character count (HCC) matches this value, DISPTMG is set to 1.
2	Horizontal Sync Position	00000000	46	When to start the HSync signal.
3	Horizontal and Vertical Sync Widths	VVVVHHHH	128+14	HSync pulse width in characters (0 means 16 on some CRTC), should always be more than 8; VSync width in scan-lines. (0 means 16 on some CRTC. Not present on all CRTCs, fixed to 16 lines on these)
4	Vertical Total (-1)	x0000000	38	Height of the screen, in characters.
5	Vertical Total Adjust	xxx00000	0	Measured in scanlines, can be used for smooth vertical scrolling on CPC.
6	Vertical Displayed	x0000000	25	Height of displayed screen in characters. Once vertical character count (VCC) matches this value, DISPTMG is set to 1.
7	Vertical Sync Position	x0000000	30	When to start the VSync signal, in characters.
8	Interlace and Skew	xxxxxx00	0	00: No interlace; 01: Interlace Sync Raster Scan Mode; 10: No Interlace; 11: Interlace Sync and Video Raster Scan Mode
9	Maximum Raster Address (aka Scan Line) (-1)	Xxx00000 / deberia ser: / xxxxx000	7	Maximum scan line address on CPC can hold between 0 and 7, higher values' upper bits are ignored
10	Cursor Start Raster	xBP00000	0	Cursor not used on CPC. B = Blink On/Off; P = Blink Period Control (Slow/Fast). Sets first raster row of character that cursor is on to invert.
11	Cursor End Raster	xxx00000	0	Sets last raster row of character that cursor is on to invert
12	Display Start Address (High)	xx000000	48
13	Display Start Address (Low)	00000000	0	Allows you to offset the start of screen memory for hardware scrolling, and if using memory from address &0000 with the firmware.
14	Cursor Address (High)	xx000000	0
15	Cursor Address (Low)	00000000	0
16	Light Pen Address (High)	xx000000		Read Only
17	Light Pen Address (Low)	00000000		Read Only

registers 18-31 read as 0, on type 0 and 2. registers 18-30 read as 0 on type1, register 31 reads as 0x0ff.
Details about Reg. 12 and Reg. 13 specifically: